## Slide 1
SK오앤에스 SGR 9.1
안전보건기획팀
2024. 9. 13
개정번호 | 개정 항 및 내용 | 담당부서 | 담당자 | 개정일
1.0 | SK오앤에스 SGR | 운용계획팀 |  | 2019.08.09
2.0 | 일부 항목 수정 | 전력기술팀 |  | 2021.02.01
3.0 | SKO 向 전면 수정 | 안전관리TF |  | 2021.09.29
4.0 | 사다리 사용 및 기상관련 기준 수정 | 안전보건기획팀 |  | 2022.08.17
5.0 | SKT SGR 수정 관련 전면 개정 | 안전보건기획팀 |  | 2023.01.13
6.0 | 사다리, 입간판, TBM 등 일부 개정 | 안전보건기획팀 |  | 2023.03.15
7.0 | 고위험작업 등 일부 개정 | 안전보건기획팀 |  | 2023.11.30
8.0 | 제재기준, 협소공간 이동식 사다리작업 일부 개정 | 안전보건기획팀 |  | 2024.03.06
9.0 | 가/감점기준, 긴급 사다리차 필요 작업 입회기준 등 | 안전보건기획팀 |  | 2024.06.27
9.1 | 긴급 사다리차 필요 작업 입회 기준,고임목 설치 기준 등 | 안전보건기획팀 |  | 2024.09.13
1. 제·개정 이력

## Slide 2
1. 배경 : 구성원 및 BP 社 안전수칙 위반사항에 대한 제재 및 포상을
명확히 하여 안전사고 경각심 제고 및 안전사고 Zero 달성
2. 기준
○ 재해
○ SGR 위반
산업재해 및 SGR(안전수칙) 위반 시 제재 기준 및 평가 방법
재해 수위 | 제재 내용 | 제재기간 (제재의 효력/유지기간) | 금액 조정
1개월 이상 ~ 3 개월 미만 휴업 | 서면 경고, 원인/대책 제출 | 6개월 이내 | -
3 개월 이상 휴업 ~ 중대재해 미만 재해 | 거래 제한 | 6개월 ~ 1 년 | -
중대재해 | 거래금액 조정, 계약 해지/해제 | 1 년 이상 | 계약금액의 1%
중대재해의 중복 발생 | 거래금액 조정, 계약 해지/해제, 영구 퇴출 | 1 년 이상 | 계약금액의 1.5%
단계 |  | SGR1회 위반 | SGR2회 위반 | SGR3회 위반 | SGR3회 초과
SKO |  | • 서면 경고 | • 원인/대책 제출 - 지역 안전관리위원회 | • 징계 - 전사(징계위원회 결정) | 
BP사 | 위반 | • 서면 경고 | • 원인/대책 제출 • 작업 중지 | • 거래 제한 | • 거래 제한 • 계약 해지/해제
 | 제재(작업 중지) | - | ~1 개월 이내 | 6 개월 ~ 1 년 | 1년 이상
3. 평가 방법
○ 사업장별 안전평가 KPI반영 : 중대재해 Zero화 + 사업장별 이행 완결성 제고(이행도 70% + 충실도 30%)
※ 사업장별 이행 완결성 제고 달성을 위한 노력을 평가에 반영하여 가/감점 적용
- 안전보건 Patrol 점검 : 적발 시 사업장 사고예방노력 미흡으로 감점
- 지역 사업장별 순회점검 : 지역 사업장 자체 적발 시 계도를 통한 사고 예방노력으로 인정하여 가점
[이행도 평가 기준]
산업안전보건법 안전보건가이드 18항목 |  |  | 배점 | 이행도 평가 기준 | 
전사 공통실행 (5점) | 1 | 안전보건관리규정 작성 및 변경 | 1 | • 안전보건관리규정 산업안전보건위원회 심의•의결 | 
 | 2 | 안전보건 예산 편성 및 집행 | 1 | • 안전보건 예산 지침 및 전결규정 준수 | • 산업안전보건관리비 등 계상, 집행 누락 및 부적합사용 [감점]0.5점/건
 | 3 | 안전장치 및 보호구 적격품 선정/사용 | 1 | • 선정된 적격품(안전장치 및 보호구) 사용 | • 부적격품 사용[감점]0.5점/건
 | 4 | 안전보건법령요지의 게시 | 1 | • 산업안전보건법요지의 게시 | 
 | 5 | 건강진단 | 1 | • 건강진단 계획 및 실시에 따른 협조 | 
※ 적용 대상 : SKO는 구성원 별 위반 건, BP사는 계약 건 별 위반 합산으로 적용하되 위반내용이
중대하다고 판단될 시 한단계 상향 제재할 수 있음
- 구성원 : 안전관리위원회(지역), 징계위원회(전사)
- BP사 : 안전관리위원회(지역), 구매심의위원회(전사)

## Slide 3
사업장 사고예방 활동(65점) | 6 | 산업재해 예방계획 수립 | 5 | • 사업장 산업재해 예방계획 수립 | 
 | 7 | 위험성평가 | 8 | • 위험성평가4점, 유해/위험 요인(관리/물리적) 개선율4점, 보간법 적용 | • 산업재해 발생시 수시 위험성평가 미반영[감점]0.5점/건 • 수급인(이하 ‘BP’) 위험성평가 미검토/개선[감점]0.5점/건
 | 8 | 안전보건교육 | 8 | • 안전보건관리책임자 직무교육2점, 관리감독자 정기교육2점, 근로자 정기교육 이수율2점, 특별교육2점 | 
 | 9 | 산업안전보건위원회 | 5 | • 위원회 실시3점, 종사자 의견 개선 관리2점 | 
 | 10 | 안전보건협의체 | 5 | • 협의체 실시3점, 종사자 의견 개선 관리2점 | 
 | 11 | 작업장 순회점검 | 6 | • 법정 기준 준수3점, 발견된 유해/위험요인(관리/물리적) 개선 관리3점 | 
 | 12 | 합동 안전보건 점검 | 6 | • 법정 기준 준수3점, 발견된 유해/위험요인(관리/물리적) 개선 관리3점 | 
 | 13 | 관계수급인 교육장소 자료 제공 | 4 | • 요청 시 교육장소 제공2점, 안전보건 정보/자료 제공2점 | 
 | 14 | 관계수급인 교육 실시 확인 | 4 | • 특별교육 실시 여부 확인4점 | 
 | 15 | 산업재해 원인조사 및 대책 | 2 | • 산업재해 발생 시 원인조사, 대책 수립 및 이행 | 
 | 16 | 산업재해 통계 기록 유지 | 3 | • 산업재해 통계 기록 유지 | • 산업재해 미보고(은폐) [감점]3점/건
 | 17 | 중대재해 예방/대응 훈련 | 4 | • 중대재해 대응 매뉴얼 전파2점, 모의훈련 실시2점 | • 모의훈련 미실시[감점]0.5점/건
 | 18 | 사전조사 및 작업계획서 | 5 | • 고위험작업 작업계획서 작성 | • 고위험작업 기준 위반[감점]0.5점 /건
총계 |  |  | 70점 |  | 
산업재해 및 SGR(안전수칙) 위반 시 제재 기준 및 평가 방법
[충실도 평가 기준]
충실도 평가 5개 항목 (산안법 4개, 자체적인 예방노력) |  | 배점 | 이행도 평가 기준 | 
 |  |  | 법정 주기 및 참여 | 법정 의무 및 내용
1 | 산업안전보건위원회 | 5 | • 법정 주기 분기 1회 참여 여부 ＊참여 완료5점, 미시행 또는 불참[감점]1점/1회 | • 산업안전보건위원회의 구성 - 근로자대표, 사용자대표, 안전관리자, 보건관리자, 근로자 및 사용자측 동수 구성 여부 • 적절성 - 1. 개최일시 및 장소, 2. 출석위원, 3. 심의 내용 및 의결•결정 사항, 4. 그밖의 토의사항 • 회의 결과 등의 공지 - 게시, 교육 등을 통한 공지 여부 ＊미흡사항 적발[감점]1점/건
2 | 안전보건협의체 | 5 | • 법정 주기 월 1회 참여 여부 ＊참여 완료5점, 미시행 또는 불참[감점]1점/1회 | • 안전보건협의체의 구성-도급인 및 수급인 전원 • 적절성 - 1. 작업의 시작시간, 2. 작업 또는 작업장 간의 연 락방법, 3. 재해발생 위험이 있는 경우 대피방법, 4. 위험성평가의 실시, 5. 작업방법 및 공정의 조정 • 회의결과 등의 공지 - 게시, 교육 등을 통한 공지 여부 ＊미흡사항 적발[감점]1점/건

## Slide 4
산업재해 및 SGR(안전수칙) 위반 시 제재 기준 및 평가 방법
3 | 리더 현장활동 (순회점검 등) | 10 | • 법정 주기2일1회 참여 여부 ＊참여 완료10점, 미시행 또는 불참[감점]1점/1회 ＊BP작업 없을 시 구성원 작업 점검 대체 가능 | • 시행주기 : 1회/2일 ＊미흡사항 적발[감점]1점/건 ＊순회점검일지 작성 필
4 | 합동 안전보건 점검 | 5 | • 법정 주기2개월/1회 참여 여부 ＊참여 완료5점, 미시행 또는 불참[감점]1점/1회 | • 합동 안전보건점검의 구성 : 도급인, 관계수급인, 도급인 및 수급인 근로자 각 1명 • 시행주기 : 1회/2개월 ＊미흡사항 적발[감점]1점/건
5 | 산안법 외, 안전보건관리(총괄) 책임자의 실제 현장참여 노력 | 5 | • 현장안전점검 주 2회 시행 완료2.5점 • TBM & 작업계획서 : 양호율 90% 이상 2.5점 | 
총계 |  | 30점 |  | 
[사업장별 이행완결성 제고 달성을 위한 노력 가/감점 항목] ‘이행완결성 제고’ 평가에 반영(20%)
구분 | 평가 항목 | 배점 | 가/감점 | 비고
이행 점검 | 안전보건 근로자 교육 적정 여부 | 10 | - | 월단위교육/특별교육/기초교육/신규채용
 | 안전보건 개인보호구 기록관리 | 10 | - | 보호구지급내역/안전관리비 집행내역
 | 안전보건 협의체 | 10 | - | 협의체 조직도/회의록
 | 안전관리조직 구성 적정 여부 | 10 | - | 관리책임자/관리감독자 지정서
 | 안전보건 교육 이수 적정 여부 | 10 | - | 관리책임자/관리감독자 교육 수료증
 | 안전관리 계획서 | 20 | - | 목표/경영방침/세부실행항목
 | 위험성평가 | 15 | - | 최초/수시/TBM 시행내역
 | 안전관리 매뉴얼(SGR) | 5 | - | 도급사 관리 매뉴얼
 | 산업재해 관리 여부 | 10 | - | 재해현황/재발방지계획서
○ BP사 별 안전 평가(이행점검 결과 + 가/감점) BP사 종합평가 시 안전분야 30%반영
○ 작업등급 기준 가/감점
○ 점검 주체 기준 SGR위반 가/감점
구분 | 가/감점 | 가/감점 대상 | X | 작업등급 | 가/감점 기준
안전보건 | -1점 감점 | SGR 9개 항목 |  | S | 4
 |  |  |  | C4 | 3
 |  |  |  | C3 | 2
사업장 | 0.5점 가점 |  |  |  | 
 |  |  |  | C2 | 1
 |  |  |  | C1 | 0.5
※ SGR 위반 항목과 해당 작업의 작업등급 기준을 곱한 최종점수를 사업장에 반영
- SGR 外 위반 항목의 가/감점은 안전보건, 사업장 모두 ± 0.5점의 가/감점을 적용 작업등급 기준 동일 적용
☞ SGR 외 위반 항목은 하반기부터 평가에 반영 상반기 계도 기간
※ SGR위반 제재 기준 : 안전보건 Patrol 적발 시 SGR의 제재 기준 적용 사업장 자체 순회점검 적발은 안전강화 활동으로 미 제재
구분 | 작업 등급 |  | S | C4 | C3 | C2 | C1
 | SGR 항목 | 가/감점 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5
안전보건 | SGR 9개 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0.5
사업장 |  | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.25
○ 위반건 평가 점수 환산 표
※ 동일 작업에서 SGR위반 건 중복 발생 시 가장 높은 감점 기준만 적용

## Slide 5
감점 | 재해 발생 | ~ 3 개월 미만 휴업 | - | -1 | 건 별 적용
 |  | 3 개월 이상 ~ 중대재해 미만 | - | -2 | 
 |  | 중대재해 | - | -5 | 
 |  | 사망 사고 | - | -10 | 
 | SGR 위반(순회점검) |  | - | - | Max -10점 (단, SGR 外 위반은 하반기부터 적용) ※ 항목별 가중치는 ‘사업장별 이행완결성 제고달성을 위한 노력 가/감점 항목‘ 기준 동일 적용
 | SGR 外 위반(순회점검) |  | - | - | 
가점 | BP사 확대 우수활동 사례 |  | - | 건별 0.5 | Max +10점
 | 작업중지권 활용 |  | - | 건별 0.5 | 
산업재해 및 SGR(안전수칙) 위반 시 제재 기준 및 평가 방법
※ BP사 別 안전 평가를 반영하여 거래 제한, 계약 해지, 금액 조정 등을 구매 심의위원회에서 결정
4. 징계 세부 제재 기준
○ 시행 절차 : 안전보건관리책임자가 결정(지역 : 담당, 전사 : 안전보건 담당)하며 위원회
구성 기준을 충족하여야 한다.
○ 구성원
구분 |  | 제재 논의 | 위원회 구성 | 비고
산업재해 발생 | SGR 위반 |  |  | 
1개월 이상 ~ 3 개월 미만 휴업 | 1회 | - |  | 서면 경고 (개인)
 | 2회 | 지역 안전관리위원회 | • 안전보건관리책임자 • 관리감독자 • 안전보건 담당자 • 안전관리자 | • 원인/대책 제출 • 안전체험교육 1회 추가 등 ※ 추가 징계 필요 시 전사 징계 위원회로 요청
3개월 이상 휴업 ~ | 3회 이상 | 전사 징계위원회 | • 징계위원회 규정에 따라 구성 ※ 추가 참여 - CSPO - 안전보건 담당 | • 징계 - 감봉, 정직/보임 해제, 면직 등 징계위원회 규정에 따름
※ SKO 전사 징계위원회 결과는 HR팀에서 이력 관리 및 인사평가 시 결과 반영
- 지역 안전관리위원회 구성원 징계는 인사평가의 동점 상황 시 감점 부여 등(해당 영역내 범위 조정 가능)
○ BP사
단계 |  | 제재 논의 | 위원회 구성 | 비고
산업재해 발생 | SGR 위반 |  |  | 
1개월 이상 ~ 3 개월 미만 휴업 | 1회 | - |  | 서면 경고
 | 2회 | 지역 안전관리위원회 | • 안전보건관리책임자 • 관리감독자 • 안전보건 담당자 • 안전관리자 | • 원인/대책 제출 • 제재 수위 결정 - 작업 중지(6개월 이내)
3개월 이상 휴업 ~ | 3회 이상 | 구매 심의위원회 | • 구매심의 위원회 규정에 따라 구성 ※ 추가 참여 - CSPO - 안전보건 담당 - 안전보건기획 리더 | • 제재 수위 결정 - 거래 제한(6개월 ~ 1년 이상) - 위약벌 금액 조정 - 계약 해지/해제 - 영구 퇴출(중대재해 중복 발생) ※ 재해 수위 별 제재 기준 참조
※ 구매 심의위원회에서는 BP사 별 안전 평가내역을 포함하여 업체 평가 시행 및 제재
- 지역 안전관리위원회 결과는 안전보건기획팀/SCM 팀으로 제재 이력 통보 및 관리
- SCM 팀은 ‘24년 BP사와 계약 시 재해 수위 별 금액 조정안 명기.

## Slide 6
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 1
[원문 SGR 1]
1) 모든 작업자는 작업조건에 맞는 안전보호구를 착용한다.
- 안전모, 안전화, 보호장갑 착용, 추락위험 장소에는 안전대를 착용해야 한다.
- 안전보호구는 안전인증(KCs 등)제품을 사용해야 한다.
- 기타 유해인자 취급 작업별 보호구 착용은 산업안전보건기준에 관한 규칙 참고.
[세부규칙 SGR 1] ○ 작업자 복장 기준은 긴바지, 긴소매를 기본으로 한다. 단, 반소매 착용 시 토시를 착용.
- 감전 위험이 있을 경우 신체에 전도성 물질 착용을 해제 후 작업(시계, 목걸이 등)
○ BP사는 긴급작업 이라도 도급사 관리감독자 미 승인 시 작업을 하지 않는다.(사전작업금지;적발 시 평가에 반영)
※ 현장 실사도 작업으로 관리 하며 TBM 및 작업 승인 후 작업
○ 법정 보호구 지급은 KCs 인증 제품을 사용하여야 하며 지급이력은 서명하여 관리
※ SKO 안전보건 지침서-ISO 45001_5번 개인보호구 지급 및 관리 지침서 참조
○ 실내 사다리 미사용/공사성이 아닌 OJC 설치/접속/시험 작업 시 안전모 미착용 가능
단, 유니트 교체(공도구 사용), 분전반 내 점검, 냉방기 유지보수, 사다리 이용 점검 등 이동을
요하는 작업 시 안전모 착용 必
[법정 안전보호구 및 사용환경]
○ 추락방지를 위한 안전대 ABC 시스템 준수
구분 | 안전인증대상(12종) | 
보호구 종류 및 작업 환경 | 안전모 물체가 떨어질 위험 등 | 전동식 호흡보호구 석면해체/제거 시
 | 안전화 물체의 낙하, 끼임, 감점 위험 시 | 보호복 유기화합물 작업 시
 | 보호(절연)장갑 전기 작업 시 | 안전대 2m이상 추락 위험 시
 | 방진마스크 분진 발생 시 | 보안경 물체가 흩날리 위험 시
 | 방독마스크 밀폐설비 나 유기화합물 취급 시 | 보안면 용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 경우
 | 송기마스크 밀폐설비 나 유기화합물 취급 시 | 방음용 귀마개 또는 귀덮개 소음 작업 시

## Slide 7
[세부규칙 SGR 1_1]
○ 전체식 안전대 올바른 착용 순서
○ 전체식 안전대 VS 벨트식 안전대 안전성 비교
○ 고소 작업 시 올바른 승/하주 방법
※ 고정형 사다리 상단부 안전고리 미설치 시 오르고 내릴 경우, 추락위험에 노출
- 운용국소는 산안비로 안전고리 설치 및 신설국소는 기초설계에 반영하여 설치 ‘23년 구축 공법 적용 완료
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 1_1

## Slide 8
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 2
[원문 SGR 2]
2) 모든 공사성 작업시에는 위험성평가(공종 및 작업행위)를 시행하고 결과를 관리한다.
- 계약 시 공종별 최초 위험성평가 결과를 도급사에 제출하고, 작업(공사)전에 작업현장과 작업
행위에 따른 위험성을 파악한 현장 위험성평가 결과를 관리(인쇄물 또는 시스템) 하여야 한다.
- 위험성평가 시에는 잠재적 위험요인을 포함한 모든 유해.위험요인을 파악하고 위험성 감소
대책 수립 및 실행을 해야 한다.
- 안전보건관리책임자는 최초 및 현장 위험성평가 결과를 관리하여야 한다.
[세부규칙 SGR 2]
○ SKO와 계약 완료 후 BP사는 1개월 이내 최초 위험성평가를 실시하여 SKO의 각 사업장에 제출
- SKO의 최초 위험성평가 양식을 참고하여 BP사의 계약 건에 대한 공종별 위험성평가 시행
○ 하도급 사는 공사성 작업 시 최초(정기)위험성평가를 기반으로 작업장소 단위의 위험성평가를
시행 후 TBM에 사진으로 등록
- 필수 등록 사진 : 보호구 착용, 위험요인, 작업입간판 전면/후면, 시만참여 입간판 등 5장
○ SKO 및 BP사는 새로운 공정, 신규 사업, 재해발생 공정에 대해 수시 위험성평가를 시행 후 SKO
사업장별 평가 내역 관리
※ SKO 안전보건경영 절차서-ISO 45001_2번 위험성평가 절차서 참조
- 위험요인에 따른 위험등급을 분류하고 C2등급 이상의 위험 국소는 개선계획을 수립하고 관리
○ 작업 위험등급 임의로 하향 조정 BP사 적발 시 평가에 반영 (예: C3 → C1변경 자료 검증, 순회점검 발췌)
○ 중/단기 공사계약 BP사도 계약 시작 시점부터 안전관리협의체 참석 必
※ SCM Cell 계약 → 영역별 사업장 통보 → 월별 안전관리협의체 참석 모든 BP사 → 이행점검 평가 반영 참여업체 누락 등
[위험성평가의 종류와 기준]
[TBM 시 작업장소 현장 위험성평가 방법]
종류 | 최초 | 정기BP안전관리협의체 내역 인정 | 수시 작업 장소 단위
시행 기준 | • 사업 최초 작업공정에 대한 위험을 예측하여 작성 | • 기계기구, 설비 등의 성능 저하 • 근로자의 교체 • 새로운 안전 지식의 습득 적용 등 • 위험성 감소 대책의 유효성 검토 등 | • 기계기구, 설비의 신규 도입/변경 • 장비, 설비 등의 정비/보수 • 작업방법, 작업절차의 신규 도입/변경 • 중대 산업재해 및 시민재해 • 그 밖에 사업주가 필요로 판단한 경우
[유선용 입간판]
사용 대상 : SKO, 유선 BP사
[무선용 입간판]
사용 대상 : 무선 BP사
작업 장소의
위험 내역 체크 및 추가 위험 내역 기제
작업 장소의
위험 내역 체크 및 추가 위험 내역 기제

## Slide 9
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 3
[원문 SGR 3]
3) 작업 전 반드시 TBM작업계획 공유 및 위험성 예지 등 시행 및 결과등록을 하고 위험성 감소대책을 시행한다.
- TBM(Tool Box Metting)시에는 반드시 해당 작업자 전원의 개인보호구 착용여부를 확인하고
위험성평가에 따른 위험성 감소대책 시행여부 등을 확인할 수 있도록 사진으로 촬영하여 시
스템에 등록 및 관리하여야 한다.
- TBM 시 새로운 위험요인이 발췌 되었을 경우에는 관리감독자에게 보고 후 위험성 정도를
파악 후 공사(작업) 시행 여부를 결정하여야 한다.
- 재해가 발생할 급박한 위험이 있을 경우에는 작업중지를 하고 신속히 대피한 후 관리감독
자에게 보고하여야 한다.
[세부규칙 SGR 3]
○ TBM이란?
- 작업자가, 작업시작 전 5~10분 정도 감독자를 중심으로 구성원들간 위험요소 및 감소대책 공유,
상호간의 안전보호구 착용 점검 등을 하는 행위를 약칭해서 TBM 이라 한다.
○ TBM 목적 : 작업 시작 전 작업내역 공유 및 위험요소 예지/감소대책 공유
○ 구성원 및 BP사는 모든 작업에 대해서 반드시 TBM을 수행해야 함
○ TBM 시행 시 당일 작업에 대한 정기위험성평가(작업 및 작업장소 등) 결과를 확인하여야 함.
- SGR 2번의 위험성평가 방법 참조
○ TBM 수행에 대한 인증 사진을 시스템에 등록
- TBM 증빙 등록 기준 –
※ B2B, 군부대 등 사진촬영 불가 작업 시 작업 전 회사로고와 보호구 착용 사진 작업 후 등록
○ 공사성 업무를 진행하는 장소에는 작업안내 입간판을 설치 후 작업함.
○ 안전이 보장되지 않는 작업은 “작업중지권” 발동
- 근로자(구성원/BP사)가 위험요인 판단 후 작업중지권 발동한 사례를 우수사례로 관리 및
적극활용 BP사에게 평가 시 가점 부여(보강 투자, 내재 위험요인 제거 대상 발췌 등)
구분 |  | 주요 내용
1단계 | 개인의 건강상태 확인 및 보호구 확인 | - 작업자 건강상태 확인 - 개인보호구 적합 확인
2단계 | 작업내용 및 위험요인 공유/교육 시행 | - A형 입간판에 주요 위험요인 및 안전대책 기록 - 작업 절차 변경, 신규 도입장비/설비 사용법 등
3단계 | 작업자의 숙지여부 확인 | - 작업자가 공유/교육 사항 숙지 여부 확인 - 위험요인/불안전상태 발견 시 행동요령 - 작업자 불만, 질문, 제안사항 검토
4단계 | TBM 결과 등록 | 시스템에 TBM 활동 결과 사진 등록
No | 증빙 대상 | 설 명
1 | 개인보호구 | 모든 작업자의 개인보호구 착용 모습
2 | 작업장 전경 | 안전시설물 및 장비 등 포함 작업장 전체 모습
3 | 위험성평가 | A형 입간판 현장위험성평가서 기록(유해요인/안전대책)
4 | 작업계획서 및 기타 서류 | 최초(공종)위험성평가/작업계획서/작업허가서 등 서류 - 중장비 사용 시 안전점검 체크리스트 포함
5 | 위험요인 교육 | 관리감독자가 현장위험성평가 기반 작업자에게 위험요인 공유/교육하는 모습
6 | 교육 서명 | 모든 작업자의 TBM 공유/교육 확인 서명

## Slide 10
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 4
[원문 SGR 4]
4) 고위험 작업 시에는 2인1조 작업 및 작업계획서를 비치한다.
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 제1항의 13종 작업 시 작업계획서 작성 및 비치해야 한다.
- 고위험 작업은 2인1조를 원칙으로 하며, 작업계획서 비치(인쇄물 또는 시스템) 및 BP사(도급사)
안전담당자(관리감독자 등)의 현장입회를 원칙으로 하여야 한다.
- 작업계획서의 승인은 수급업체의 안전보건관리책임자가 승인하되, 필요시 도급업체의 승인을
받고 작업내용과 일치하여야 한다.
- 작업계획서는 TBM시 사진촬영 후 등록 및 관리하여야 한다.
[작업계획서 작성 및 비치 대상 SKT Infra 사업영역 고위험(S등급) 작업]
[세부규칙 SGR 4]
○ 고위험 작업(S등급)에 대해 SKO/BP사는 도급사의 관리감독자 승인 후 현장 작업용 입간판에 게시함.
○ 고위험작업(S등급)은 작업계획서 작성/검토 및 도급사의 관리감독자 현장입회를 원칙으로 함
○ 화기작업 시 화기감시자를 현장에 배치하였을 경우 입회로 인정 가능(감독자 입회 불필요)SKT협의 完
○ 위험작업 시에는 반드시 작업 환경에 맞는 안전장구를 구비해야 한다.(예 : 화재/폭발 작업 시 소화기 비치 등)

## Slide 11
[세부규칙 SGR 4_1]
○ 작업계획서에 근로자의 특별교육 이력을 첨부 하며 이수된 교육자만 작업에 참여 한다..
- 특별교육대상 : 밀폐 공간, 전기, 화기/가스, 고소차(크레인 포함) 비계 조립/해체 작업 등
※ 1Ton 화물자동자도 하역운반 작업이 포함되는 경우 작업계획서 작성(출퇴근,/도로주행, 단순 공구 운반 제외)
- 동일한 작업이 반복되는 경우 연간 작업계획서로 작성 가능하나 작업내용이 변경되는 경우 별도 작성
☞ 작업 위험요인에 따라 간소화 양식의 작업계획서 작성 가능
2인1조 작업 시 보조자의 역할 | 작업환경 점검, 작업자의 행동 관찰, 긴급 상황 발생 시 대응, 작업의 원활한 지원(이동식 사다리 넘어짐 방지 조치, 주변 환경 정리 등)
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 4
○ 화물자동차 간소화 작업계획서
○ 긴급(RM/주말/휴일)작업계획서
※ 작업계획서 대상 중 긴급 작업 필요 시 해당
작업 계획서를 활용하여 작성
- 현장에서 수기 작성 및 TBM 등록 후
도급사 승인 下 작업 시행
- 단. 작성 내용 TBM 등록 전 관리감독자
사전검토 권고(TBM 등록 결과 반려
최소화 상황 고려)
- 도급사(SKO)는 작업계획서 최종 승인 결과
SKT감독자(LM)에게 메일, 전화 등 상황
공유

## Slide 12
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 5
[원문 SGR 5]
5) 이동식사다리 및 고소작업대(차량) 사용 시 안전수칙을 준수한다.
[ 이동식 사다리 ]
- 사다리작업은 2인1조로 작업하여야 하고, 아웃트리거는 필수적으로 설치하여야 하며, 최상부 발판과
그 하단 디딤대에서는 작업을 금지한다.
- 이동식사다리(A형)는 최대길이 3.5m 이하에서만 작업하여야 한다.(일자형/연장형/발붙임A형 사다리는
이동통로로만 사용)
- 작업공간상 부득이하게 아웃트리거 설치가 어려울 경우 사다리 상부를 고정 하고 2인1조로 작업하여야 한다.
- 이동식 일자형 사다리는 총 길이 6m 이내로 하며, 상단의 내민 길이는 60cm 이상 이어야 한다.
[ 고소작업대(차량) ]
- 3.5m 이상의 고소작업에는 반드시 고소작업대(차량)을 사용하여야 한다.
- 고소작업대의 운행경로, 작업조건, 작업방법, 안전점검사항 등을 확인하고 작업계획서를 작성/비치
하여야 한다.
- 신호수를 배치하여 정해진 신호방법에 따라 작업을 하여야 한다.
- 고소작업대(차량)을 사용할 수 없는 곳(도서 및 출입불가 지역)은 관리감독자 입회 및 위험성평가
감소대책을 시행 후 작업을 시행하여야 한다.
- 그외 산업안전보건공단의 이동사다리 및 고소작업대 안전보건작업지침을 반드시 준수 하여야 한다.
[세부규칙 SGR 5]
○ 이동식 사다리의 종류
○ 이동식 사다리의 작업 기준(1.2m이상 사다리 작업 시 2인 1조)
- 이동식 일자(H)형 사다리는 이동통로로만 사용(작업 금지)
☞ H형 사다리는 75도 이내로 설치, 상단 부분 설치위치보다 60Cm 이상 여유 확보
- 사다리 작업은 최대길이 3.5m 이하 A형 사다리에서만 작업(A형 사다리 최 상단에서 작업 금지)
- 실내 작업 시 말비계(우마)형 사다리를 이용하여 작업 권고
- 2m 이상 사다리 작업 시 안전대를 착용 및 주변 시설물에 안전고리를 체결
☞ 전주 작업 등 H형 이동형 사다리 작업이 불가피한 경우 U자형 고리를 이용한 사다리 상단 고정 및 전도 방지후 작업
☞ 건물 내 EPS/배관PIT 등 협소공간의 3.5M 초과 고소 작업 시 안전대를 걸수 있는 설비(안전고리) 등을 설치하여
근로자의 추락을 방지할 수 있는 조치를 한 경우에는 이동형 사다리 작업 가능
※ 고정형 사다리 승/하강 시 안전대의 2점식 안전고리를 사다리의 난간에 번갈아 체결하여 미끄러짐에 의한
추락사고 예방. 단, 추락방지대(코브라) 사용 시 사다리 난간에 안전고리 미 체결 가능
경량 알루미늄 A형
경량 안테나식 A형
경량 안테나식 H형
말비계(우마)형
2인1조 작업 시 보조자의 역할 | 작업환경 점검, 작업자의 행동 관찰, 긴급 상황 발생 시 대응, 작업의 원활한 지원(이동식 사다리 넘어짐 방지 조치, 주변 환경 정리 등)

## Slide 13
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 5
[세부규칙 SGR 5_1]
H형 사다리 설치 방법
A형 사다리 설치 방법
주변 시설물에
안전고리 체결
보조 작업자
사다리 전도 방지
역할 수행
[설치 대상]
• 고정식 사다리 설치 높이 7m 이상인 경우 바닥으로 부터
2.5m 되는 지점부터 등받이울 설치
• 고정식 사다리 설치 높이가 15m 이상인 경우 10m 지점
별 계단참 설치
• 철탑, 강관주, 건물 옥탑 등 고정사다리 설치 대상
등받이울 설치 대상 이동 방법
※ 고정식 사다리 승/하주 시 안전대의 안전고리를
사다리에 번갈아 체결하여 미끄러짐에 의한 추락 예방.
단, 추락방지대 사용 시 사다리 난간에 안전고리 미 체결
가능
○ 말비계 작업 기준
- 말비계 사용 높이는 1.2m 이하 작업 시 사용
- 1.2m 이상 높이에서 작업 시 안전난간대가 설치된 말비계 사용(90Cm 이상) 및 아웃트리거 펼침
단, 아웃트리거는 작업환경을 고려 펼침 유무 판단(ex : 환경 열악으로 양쪽 펼침 공간이 안될 시 안전 고려
한쪽만 펼쳐도 무방함)
- 2m 초과인 경우 작업발판의 폭은 40Cm 이상, 2인1조 작업, 안전난간대 설치, 안전대 및 안전고리 체결
- 2인 이상 탑승 금지 및 양끝단 작업 금지 및 양 끝단에는 경보장치 필수 설치
○ 말비계 사용시 불안전한 행동 금지
말비계 측면 등에서의 작업은 추락위험 노출로 금지
말비계에서 작업 시 허리를 굽혀서 오히려 위험에 노출되는
경우에는 A형사다리(2인1조) 또는 높이 조절이 가능한 말비계 활용
작업 전 기본안전장구 착용 必
말비계(일반형)
말비계(안전난간 부착형)
높이 1.2m 이하 작업 시 사용
작업환경에 맞게 아웃트리거 펼침
2인 이상 탑승 작업 금지
말비계 양 끝단에 경보장치 설치
높이 1.2m 초과 작업 시 사용
작업환경에 맞게 아웃트리거 펼침
2인 이상 탑승 작업 금지
[세부규칙 SGR 5_1]
○ 고소작업대의 종류
시저형
스카이형
버킷형

## Slide 14
○ 고소작업대 사용 시 안전수칙
- SGR 4번 입회 대상 및 작업계획서 대상 중 세부 고위험 작업유형에 따라 입회 및 작업계획서 작성
- 주정차 된 고소(작업)차량 주의로 라바콘 설치(차량 주행방향 기준 앞쪽 안전 표지판 설치)
- 고소(작업)차량의 한쪽 바퀴에 고임목 설치. 단, 차량이 벽면(연석) 등에 지지될 수 있도록 핸들을 돌려야 함
☞ 벽면(연석)이 없는 작업장의 경우에는 2개 바퀴에 고임목을 설치함
※ 아파트 주차장과 같이 주차 라인이 그려져 있는 모든 평지에서는 고임목 설치 제외
☞ 참고, 주차장에 스토퍼가 설치 되어 있을시 스토퍼가 고임목 역할로 봄
- 실외 작업 시 풍속이 10m/s 이상일 경우 중장비 사용 작업 금지
- 고소차량 전도 방지를 위한 받임목 설치
☞ 아웃트리거 받임목은 평탄화 작업 후 설치 및 탑승 버킷은 절연조치를 취해야 한다.
○ 사다리차 긴급사용 시 안전수칙
- S등급 작업으로 긴급 사용 건에 대해서 도급사가 아닌 BP사의 작업팀장/조장/작업지휘자를 입회자로 지정 가능
단, 입회자로 지정된 자는 해당 작업 시 반드시 입회업무만 수행하여야 함(근로자와 작업 금지)
- 작업 차량 주변 안전구역 설정(라바콘, 콘걸이대, 라바콘LED 야간 활용)
☞ 작업 환경에 따라 시민통제 등 추가 조치 필요 시 콘걸이대 등 활용 권고
- 고소작업대 붐 이동 시 버킷 안전난간 에 안전고리 체결 및 작업 전 주변 시설물에 안전고리 이동 체결
- 고압 이상 주변 작업 시 활선경보기 착용
- 고소 작업 시 상/하부 동시 작업 금지, 모든 공구류는 낙하방지 조치 시행
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 5_1
[위험사례 #1]
- 공구 등 낙하에 의한
충돌 위험
☞ 상/하 동시 작업 금지
☞ 공구류 낙하 방지 조치
[위험사례 #2]
- 작업자 추락 위험
☞ 작업 시 주변 시설물에
안전고리 체계
☞ 이동시 버컷에 안전고리
체결
안전구역 설정
신호수 위치
시민통제 필요 시 콘걸이대 활용
고임목 설치 기준
아웃트리거 받침목 설치 기준

## Slide 15
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 6
[원문 SGR 6]
6) 전원작업 및 고압선 주변 작업 시 반드시 감전예방 조치를 취한다.
- 전압 75V 이상 정전 및 활선작업자는 반드시 특별안전보건교육 이수를 해야 한다.
- 작업자는 반드시 절연용 보호구(안전모 ABE형, 절연화, 절연장갑)를 착용하고 2인 1조로
작업을 실시한다.
- 전기작업은 정전 후 작업을 원칙(검전기로 확인)으로 하며, 고압 및 특별고압 작업 시에는
활선작업용 기구 및 장치를 사용하여야 한다.
- 작업자는 ‘산업안전보건기준에 관한 규칙’에서 정한 기준에 따라 작업 구간에 대한 안전거리/
이격거리를 준수하여야 한다.
[세부규칙 SGR 6]
○ 75V 이상 전기 작업 관련 해당 구성원 및 BP사 근로자는 특별안전보건교육을 이수해야 하며
교육 이력을 관리
※ ISO 45001 안전보건경영 절차서 6번 교육훈련 및 별지 제1호 안전교육일지 서식 참조
- 단기간 작업 1), 또는 간헐적 작업 2)인 경우 전기 특별안전보건교육 2시간 이상 이수
※ 1) 단기간 작업 : 2개월 이내에 종료되는 1회성 작업
2) 간헐적 작업 : 연간 총 작업 일수가 60일을 초과하지 않는 작업
- SGR 4번 입회 대상 및 작업계획서 대상 중 세부 고위험 작업유형에 따라 입회 및 작업계획서 작성
- 전기 작업은 정전 후 작업을 원칙으로 하며 절연용 보호구 착용 및 2인 1조 작업 시행
☞ 절연용 보호구 : ABE형 안전모 SKO 지급, 절연장갑, 안전화 절연 기능 내장
☞ 전원 작업 시 안전용품 : 비접촉검전기, 활선경보기 등
※ 보호구는 반드시 KCs 인증 제품을 사용
.
- 이동식사다리 및 고소작업대(차량) 사용하여 전기작업 시 SGR 5번을 준용하여 준수
비접촉검전기
활선경보기 설치
전압(AC) | 거리(Cm)
220V | 활선에 접촉
3,300V | 60 Cm (오차 10%)
6,600V | 80 Cm (오차 10%)
22.9KV | 110 Cm (오차 10%)
활선경보기 각부 명칭
활선경보기 동작 거리
위험작업 | Risk | 작업계획서 작성 | 고위험 세부작업 유형(S등급)
전기작업 | 감전 | ○ | ① 7,000V 초과 특고압선 2.5m 이내 작업
 |  |  | ② 고압전기(1000V 이상) 활선작업
작업명 | 교육내용
전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선 작업 | ○ 전기의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항 ○ 해당 설비의 보수 및 점검에 관한 사항 ○ 정전작업, 활선작업 시의 안전 작업 방법 및 순서에 관한 사항 ○ 절연용보호구 및 활선작업용 기구 등 사용에 관한 사항 ○ 그 밖에 안전보건관리에 필요한 사항

## Slide 16
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 6_1
[세부규칙 SGR 6]
○ 접촉허용 전압
- 인체 감전의 양상은 감전이 발생하는 환경에 따라 달라지므로 인체 감전방지의 관점에서
환경 상태를 분류한 것
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 제1항 제5호에서 위험 전압 및 전류 기준을 50V 이상
이거나 250A 이상으로 규정하여 관리하고 있음
☞ 옥외 중계기 DC는 -48V 또는 24V 사용으로 누전에 의한 인체 위험은 없으며 AC 누전에
의한 감전 위험이 있으므로 장비점검 전 반드시 비접촉 검전기를 사용하여 누전 상태 확인 후
작업을 한다.
○ 전류의 크기에 따른 감전의 영향
○ 침수지역 장비 점검 방법
① 침수 공간 내 물에 검전기를 찍어본다.(비프음이 울리면 누전 상태임)
② 차단기를 off 하고 검전기로 다시 확인 한다.
- 전원 인가 상태에서 ELB의 빨간 버튼을 누를 경우 트립이 안되거나 반 트립이 될 경우 불량으로 교체.
※ Main 차단기가 침수 구역내 위치할 경우 절연 장화 및 절연장갑을 착용하여 감전을 예방 후 작업.
③ 침수된 공간내 양수기를 이용하여 고여 있는 물을 배출한 후 복구 작업을 진행.
- 장비가 침수된 상태에서는 2차 사고 예방을 위해 배수 전에는 절대 작업 금지.
④ 기지국내 전기 시설은 전원을 투입하지 말고 전기 안전검사 후 안전성이 통과 되면 전원 ON.
- 중계기의 경우 밧데리를 분리 후 드라이기등을 활용하여 충분히 건조 후 전원 ON.
종별 | 접촉 상태 | 허용 접촉 전압
제1종 | 인체의 대부분이 수중에 있는 상태 | 2.5V 이하
제2종 | 인체가 현저하게 젖어있는 상태 금속성의 전기기계 기구나 구조물에 인체의 일부가 상시 접촉되어 있는 상태 | 25V 이하
제3종 | 제1종, 제2종 이외의 경우로 통상 인체에 접촉 전압이 가해지면 위험성이 높은 상태 | 50V 이하
제4종 | 제1종, 제2종 이외의 경우로 인체에 접촉 전압이 가해지더라도 위험성이 낮은 상태 접촉 전압이 가해질 우려가 없는 경우 | 제한 없음
전류 | 감전의 영향
1mA | 전기를 느끼는 정도
5mA | 상당한 고통을 느끼는 정도
10mA | 고통을 견디기 어려운 정도
20mA | 근육의 수축으로 인해 자신의 의도대로 행동 불능
50mA | 상당히 위험한 상태
100mA | 치명적인 결과 초래(사망 등)
2인1조 작업 시 보조자의 역할 | 작업환경 점검, 작업자의 행동 관찰, 긴급 상황 발생 시 대응, 작업의 원활한 지원(이동식 사다리 넘어짐 방지 조치, 주변 환경 정리 등)

## Slide 17
[세부규칙 SGR 7]
○ 신호수 역할
- 근로자와 차량간의 교통사고 사전 방지 역할
- 도로변 작업 시 교통의 원활한 흐름 유지( ※신호수는 로봇 신호수로 대체 가능 )
- 장비 작업 시 주변 구조물, 차량, 보행자와의 충돌 방지
○ 신호수 용품
- 신호수용 안전모, 안전화, 안전장갑, 신호봉, 신호용 깃발, 호각, 신호수용조끼 등
※ 신호수용 안전모, 조끼는 붉은색으로 구분 ※ 신호수용 조끼는 야광띠가 부착된 조끼 사용 가능
○ 신호수 배치 필요 작업
- 도로, 터널 작업(도로 횡단, 왕복 1차선 작업 시 양방향 배치)
- 장비 사용 작업/고소차 작업(크레인, 고소작업대 등), 풍속 10m/s 이상일 경우 옥외 중장비 사용 금지
※ 발전차, 이동기지국 : 도로점용 시 신호수 배치
- 선로 접속 작업(단, 차량 흐름이 복잡한 장소일 경우)
- 기타 차량 및 보행자와의 충돌이 우려 되는 장소의 작업
- 일몰 후 도로상에서 이뤄지는 작업
○ 신호수 위치
- 작업장 전방에 설치 된 안전 표지판 후방에 위치
- 장비 운전원의 시야에 보이는 위치(장비 후면에 위치하지 않음)
- 신호수 본인이 도로상에 위치 할 경우 차량과 충돌하지 않도록 위치 선택
※ 야간 작업 시에는 발광형 또는 LED신호조끼 착용 및 전자식 신호봉을 사용하여 식별이 용이
하도록 한다.
○ 안전구역 설정
① 야간작업시에는 차량으로부터 (70m/50m/30m) 전방에 공사안내 표지판을 설치하고, 라바콘은
일정간격으로 설치.
② 위험 경고등은 라바콘 상단에 설치하고 기타 시인성 확보를 위한 안전시설물을 설치
구분 | 안전모 | 조끼(권고) | 신호 용품 | 
신호수 용품 |  |  |  | 
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 7
[원문 SGR 7]
7) 도로 횡단 및 도로 주변작업 시 교통안전 시설물과 신호수를 배치한다.
- 도로공사 구간은 공사구간 교통안전시설 등 설치관리에 관한 규칙을 준용하여 전방부터
종단까지 통제구간을 구분하여 교통통제를 실시한다.
- 차량은 작업지점에서 주행방향을 마주보는 방향으로 작업차량을 주차한다.
- 공사 중 표지판, 라바콘을 설치하여 안전한 작업공간을 확보해야 하며, 라바콘은 시안성이
충분히 확보되도록 적절한 간격으로 배치하여야 한다.
- 신호수는 깃발 등을 이용한 신호/유도를 해야 하며 차량통제 및 작업자가 아닌 사람을
출입통제 해야한다.(단, 신호수의 안전 고려 및 배치가 어려운 경우 로봇(에어)신호수 설치 가능)
호루라기
경광봉
깃발
신호수 위치
안전구역 안쪽에 위치

## Slide 18
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 7_1
구분 | 항목 | 용도 | 비고
신호수 용품 | 깃발 or 신호봉 | 보행자 및 차량 통제 | 로봇 신호수로 대체 가능
 | 무전기 | 신호수간 통신 | 
 | 호각 or 확성기 | 보행자 및 차량 통제 | 
안전시설물 | 에어봇 or 로봇 신호수 | 보행자 및 차량 통제 | 
 | LED 신호기 | 도로변 차량 통제 | 
 | 사인보드 | 도로변 차량 통제 | 
 | LED 후면 반사판 | 야간 도로변 차량 통제 | 
 | 라바콘 | 작업 안전구역 설정 | 
 | 라바콘LED | 야간 작업 안전구역 설정 | 
 | 라바콘 걸이 | 집중 안전구역 설정 시 | 
[세부규칙 SGR 7_1]
○ 신호수 용품 및 안전 시설물 용도
○ 도로변 작업 통제 방법
- 왕복 4차선 도로 1방향 통제

## Slide 19
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 7_2
[세부규칙 SGR 7_2]
- 2차선 도로 1방향 통제
라바콘용 화살표
라바콘용 LED
공사 표지판
로봇 신호수

## Slide 20
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 8
[원문 SGR 8]
8) 밀폐공간(맨홀 등) 작업 시 산소/유해가스 농도를 측정하고 감시인을 배치한다.
- 밀폐공간에서의 작업은 반드시 2인 1조로 실시하여야 한다.
- 밀폐공간작업은 수급업체의 안전보건관리책임자가 승인한 안전작업허가서를 비치 하여야 하며
작업자에 대해 특별안전보건교육을 실시하여야 한다.
- 밀폐공간 작업시에는 그 작업장과 외부 감시인 간에 상시 연락체계를 유지하여야 한다.
- 출입자는 개인 휴대용 측정기구를 활용하여 작업 중 유해공기에 대해 수시로 측정하여야 하며,
기준농도 이하가 되도록 환기를 실시하여야 한다.
구분 | 적정공기 | 구분 | 적정공기
산소 | 18% 이상 23.5% 미만 | 일산화탄소 | 30ppm 미만
탄산가스 | 1.5% 미만 | 황하수소 | 10ppm 미만
※ 인화성물질 : 인화 하한계값의 25%미만 |  |  | 
[세부규칙 SGR 8]
○ 밀폐공간 작업 관련 해당 구성원 및 BP사 근로자는 특별안전보건교육을 이수해야 하며
교육 이력을 관리한다.
※ ISO 45001 안전보건경영 절차서 6번 교육훈련 및 별지 제1호 안전교육일지 서식 참조
○ SGR 4번 입회 대상 및 작업계획서 대상 중 세부 고위험 작업유형에 따라 입회 및 작업계획서 작성
○ 작업 전/중/후 가스 농도 측정 후 작업용 입간판에 측정값 게시
- 농도가 기준치 이상일 경우 배풍기 등을 활용하여 환기 후 재 측정 시행
☞ 작업 장소에 대해 수직 및 수평방향으로 각각 3개소 이상 측정
.
작업명 | 교육내용
밀폐공간에서의 작업 | ○ 산소농도 측정 및 작업환경에 관한 사항 ○ 사고 시의 응급처치 및 비상 시 구출에 관한 사항 ○ 보호구 착용 및 사용방법에 관한 사항 ○ 밀폐공간작업의 안전작업방법에 관한 사항 ○ 그 밖에 안전보건관리에 필요한 사항
위험작업 | Risk | 작업계획서 작성 | 고위험 세부작업 유형(S등급)
밀폐공간 작업 | 질식 | ○ | ① 깊이 2.5m 이상 맨홀 작업
 |  |  | ② 터널/지하철 등 환기 시설 없는 공간 작업
[가스농드 측정 시 유의 사항]
- 측정기는 사전에 이상이 없는지 검사 및 교정
※ 깨끗한 야외 공기에서 측정 시 산소농도가 20.9% 초과 또는
미만 시 교정 필요
- 맨홀 등 2m이상 깊은 곳 측정 시 송기마스크 착용 후 측정
- 밀폐공간 내에서는 양수기 등 내연기관 사용 금지
☞ 침수 등으로 인하여 양수기 등 사용 시 외부에 설치 하여
밀폐공간내 유해가스가 증가하지 않도록 한다.
맨홀 개폐는 어떠한 경우라도
손으로 작업 불가(맨홀 개폐기 활용)
2인1조 작업 시 보조자의 역할 | 작업환경 점검, 작업자의 행동 관찰, 긴급 상황 발생 시 대응, 작업의 원활한 지원(이동식 사다리 넘어짐 방지 조치, 주변 환경 정리 등)

## Slide 21
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 8_1
[세부규칙 SGR 8_1]
○ 밀폐공간 작업 순서
① 작업계획서 작성/승인 내역 확인
② 작업장 주변 안전구역 설정 및 TBM 시행
③ 긴급 상황용 안전 용품 점검
⑥ 환기
④ 가스농도 측정
⑤ 작업 시작/종료
② TBM 4단계 시행 및 증빙사진 등록
① 작업 전 작업계획서 작성/승인 내역 확인(감독자 or 관리자)
밀폐공간 작업 시 안전 용품 |  |  |  | 
산소공급기 | 휴대용 산소공급기 | 배풍기 | 구조용 삼각대 | 구명줄
③ 안전장비 점검
구분 | 가스 농도 기준 값
산소(O2) | 18% 이상 ~ 23.5% 미만
황하수소(H2S) | 10ppm 미만
일산화탄소(CO) | 30ppm 미만
가연성가스(메탄 등) | 10% 미만
이산화탄소(CO2) | 1.5% 미만
밀폐공간 가스농도 측정 및 환기 방법 |  |  | 
가스농도 측정 | 환기(급기) | 가스농도 측정 | 비고
 |  |  | • 가스농도 기준값 충족 조건 달성 시 작업 시작 • 가스농도 기준값 미 충족 시 배풍기를 이용한 환기 새행 후 재 측정 - 환기 시 배풍기는 외부에 설치
④ 가스농도 측정 및 환기
⑤ 작업 시작/종료
작업 시작/종료 시 안전 시설물 기준 |  |  | 
안전구역 설정 | 작업 전/중/후 가스농도 측정 | 구조용 삼각대(권고) | 작업 기준
 |  |  | • 밀폐공간 작업 시 작업자는 반드시 안전대를 착용하고 D링에 구명줄을 체결 후 작업 진행
No | 증빙 대상 | 설 명
1 | 개인보호구 | 모든 작업자의 개인보호구 착용 모습
2 | 작업장 전경 | 안전시설물 및 장비 등 포함 작업장 전체 모습
3 | 위험성평가 | A형 입간판 현장위험성평가서 기록(유해요인/안전대책)
4 | 작업계획서 및 기타 서류 | 최초(공종)위험성평가/작업계획서/작업허가서 등 서류 - 중장비 사용 시 안전점검 체크리스트 포함
5 | 위험요인 교육 | 관리감독자가 현장위험성평가 기반 작업자에게 위험요인 공유/교육하는 모습
6 | 교육 서명 | 모든 작업자의 TBM 공유/교육 확인 서명
※ 맨홀 개폐는 어떠한 경우라도 손으로 작업 불가 맨홀 개폐기 활용

## Slide 22
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 8_2
[세부규칙 SGR 8_2]
○ 밀폐공간 보호구 및 기타 안전장비
분야 | 장비명 | 사용 용도 | 사진(예)
산소 및 유해가스 농도 측정 | 산소농도 측정기 | • 산소농도 측정 | 
 | 혼합가스농도 측정기 | • 산소, 황화수소, 일산화탄소, 가연성가스(메탄) 농도 측정 | 
환기 | 공기 치환용 배풍기 | • 밀폐공간내 신선한 외부공기로 치환 | 
호흡용 보호구 | 공기호흡기 | • 밀폐공간내 재해자 구조 시 사용하거나, 환기가 어려운 장소 또는 작업 중에 유해가스 발생으로 질식위험이 있을 경우에 사용 | 
 | 송기마스크 |  | 
출입통제 | 관계자외 출입금지 표지판 | • 밀폐공간 작업장소에서의 작업자 외 출입 통제 | 
기타 필요장비 | 무전기 | • 감시자와 밀폐공간내 작업자와의 상호 연락 | 
 | 휴대용 랜턴 | • 조명 확보 | 
 | 구명밧줄 | • 재해자 구조용 | 
 | 구조용삼각대, 윈치 | • 재해자 구조용 | 

## Slide 23
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 8_3
[세부규칙 SGR 8_3]
[밀폐공간 작업 응급 상황 조치]
○ 응급처치 방법
1. 응급비상체계
- 밀폐공간 작업장에서는 응급 재해자가 발생하였을 때는 병원 또는 119 구조 대에 연락과
동시에 의사의 치료를 받을 수 있도록 하기 전까지 적절한 조치를 하여야 함
- 보고체계에 따라 사고 발생 내역 보고 시행( 응급 상황 시 선 조치 후 보고 시행)
2. 응급처치 시 주의사항
① 부상자가 의식이 있는지 확인
② 호흡하고 있는지 확인
☞ 호흡이 정지되어 있으면 머리를 뒤로 젖히거나 아래턱을 밀어내어 기도를 열어주고 다시
확인하여야 한다.
③ 출혈의 유무를 살펴본다.
④ 맥을 짚어본다
☞ 맥박이 뛰지 않는다고 느낄 때는 동공을 살펴본다.
※ 동공이 크게 벌어져 있으면 위험하고 동공의 크기가 좌우 틀리면 뇌에 이상이 있는 경우 임
⑤ 재해자의 체온을 유지하도록 보온하여야 한다.
※ 안전장구 미착용 시 질식 재해자 구조 중 2차 재해 발생 우려로 근로자의 안전이 확보 되지
않은 상태에서는 절대 진입금지
☞ 작업자는 구명줄을 안전고리 D링에 체결 후 밀폐공간 작업을 진행하고 응급상황 발생 시
구명줄을 활용하여 재해자 구조 시행
3. 심정지 시 심폐소생술 시행 순서
- 심폐소생술은 심정지 이후 4분 이내에 시행되어야 합니다.
- 자동 심장충격기 사용법

## Slide 24
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO 세부규칙 SGR 9
[원문 SGR 9]
9) 하절기 체감온도 35도 이상 및 동절기 -12도 이하 시 불가피한 경우 외 옥외작업을 금지한다.
- 옥외작업은 불가피한 경우에만 시행을 하고 반드시 2인 1조 작업을 시행하여야 한다.
- 열사병 등 온열질환 민감군은 옥외작업에서 제외해야 한다.
- 고용노동부 이행가이드를 준수하되, 필요 시 관리감독자 승인 후 작업 할 수 있다.
- 옥외작업 금지 기준
- 강풍/태풍/호우/폭설/해일/지진 등 기상특보 발령 시 옥외작업을 중지해야 한다.
- 미세먼지 경보발령 시 마스크 착용 및 작업시간을 단축 할 수 있다.
구분 |  | 기준온도 | 비고
기온 | 하절기 | 체감온도35도 이상 | 무더위 시간대(14~17시)
 | 동절기 | -12도 이하 | 
[세부규칙 SGR 9]
○ 하계철 및 동절기 등 기온 관련 기준은 기상청 체감 기준을 적용(체감 시범 적용 중)
- 하절기 기준
- 동절기 기준
참고) 상황별 RM등급 참조
단계 | 대응 요령
관심 31℃ | ① 충분한 수분 섭취를 위하여 물 준비 ② 쉴 수 있는 그늘 확보 또는 차량에서 쉴 수 있도록 안전한 장소 주차 ③ 폭발 가능성이 있는 인화성 물질 차량내 보관 금지 라이터, 시험폰 등
주의 33℃ | ① 관심 단계 대응 요령 유지 ② 기상청 주의보 발령 시 옥외 작업 중지 - Major이하 RM시 관리감독자 리더 는 작업 개시를 요청 할 수 있음 √ 단, 작업 필요시 매시간 마다 10분씩 그늘 또는 차량에서 휴식 및 충분한 수분 섭취 ③ 안전모 및 안전대 등 개인 보호구 착용에 소홀해지기 쉬우므로 각별히 유의
경보 35℃ 이상 | ① 주의 단계 대응 요령 유지 ② Critical RM 이상 전사 RM 등 작업 시 해당 팀 리더는 담당 보고/승인 후 시행 √ 단, 작업 필요시 매시간 마다 15분씩 그늘 또는 차량에서 휴식 및 충분한 수분 섭취
구분 | 대응 요령
관심 | ① 동절기 안전 운행 및 추위로 인한 질병 대처 방법 사전 공유 저체온증 등 한랭질환 ② 체온이 잘 유지될 수 있도록 3겹 이상 따뜻한 옷을 입고 방한장구 착용 ③ 사고 예방을 위해 차량 점검 및 필요 장비 구비(체인, 삽 등)
주의 (-12℃이하) | ① 관심 단계 대응 요령 유지 ② 기온 -12도 이하 또는 적설량 5Cm 이상/폭설 함박눈 - Major이하 RM시 관리감독자 리더 는 작업 개시를 요청 할 수 있음 √ 장시간 야외활동 자제 및 주기적으로 매시간 마다 10분씩 따뜻한 곳 차량 등 에서 휴식 √ 물에 젖기 쉬운 작업을 하는 경우 방수 기능이 추가된 장갑 착용 동상 예방
경보 (-15℃이하) | ① 주의 단계 대응 요령 유지 ② Critical RM 이상 전사 RM 등 작업 시 해당 팀리더는 담당 보고/승인 후 시행 √ 단, 작업 필요시 주기적으로 매시간 마다 15분씩 따뜻한 곳 차량 등 에서 휴식

## Slide 25
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 9_1
[세부규칙 SGR 9_1]
○ 기상특보 공통 대응 요령
① 기상특보 발효 시 옥외 작업 중지(하계철, 동절기 온도 기준외 기타 상황 기상청 기준)
- 옥외 작업 시간대 조정을 통한 안전 확보
② 옥외 작업은 불가피한 경우(RM등 긴급 상황시) 안전보호구 착용 상태에서 반드시 2인 1조 작업
- 불가피한 작업의 경우 관리감독자, 안전관리책임자는 작업 구성원의 작업 전/후 상황 확인
√ 단, 단순 시설물 피해 시설물 포함 육안 확인은 2인1조 작업 제외
※ (예외 기준) 리더의 판단에 따라 RM등 긴급상황 발생 시 작업 진행 가능, 기준에 미달 시에도
현장상황 및 안전을 고려하여 작업을 중지할 수 있음
√ 리더의 승인 하에 출동 하였더라도 구성원은 현장에서 산업재해 위험이 있다고 판단 될 경우
작업 중지(근로자의 작업중지권/산안법 제52조)
③ 관리감독자는 주기적으로 상황 별 안전교육 시행, 기상특보 상황 발생시 지역 기상상황에 맞는
구성원 안전관련 MMS 발송
④ 전 구성원 기상청 날씨 알리미 앱 설치 후 주요 Alarm 설정을 통한 스스로의 안전 확보 시행
[하절기 기준 폭염 관련 응급상황 발생 시 행동요령]
구분 | 내용
사전 준비 |  현장 출동 전 충분한 수분 섭취 및 시원한 물 준비  하계철 기상상황에 주목하며 주변 구성원과 함께 정보를 공유  응급 상황 발생 대비 MY Hero 상시 착용 및 동작 상태 확인
긴급 연락망확보 |  소재지별 지정병원 선정 및 공유  기저질환당뇨, 심뇌혈관 등 구성원은 더위 건강관리에 더욱 유의(리더 사전 L/H/C))
기상상황 수시확인 |  폭염 예보에 맞추어 무더위에 필요한 물/용품 등 사전 준비  장시간 운행시 폭염에 의해 도로, 철도 선로 변형 등 교통사고 주의 운행
기타 |  휴식은 짧게 자주 시행  통기성이 좋은 복장 착용 체온 관리  냉방이 되지 않는 실내는 환기가 잘 되는지 확인  냉방기기를 사용하는 경우에는 실내/외 온도차를 5℃ 내외 유지 냉방병 예방  무더위에는 카페인이 들어간 음료 지양, 생수나 이온음료 권고  음식 섭취 시 외부에 오랫동안 방치된 것은 즉시 폐기
증상 |  온열질환 초기증상: 피로감, 힘없음, 어지러움, 두통, 빠른 심장박동, 구토 등 - 의심증상 발생 시 즉시 작업 중지 후 응급조치 시행
조치 |  응급조치 행동요령 - 몸을 가누지 못하거나 이상 증상 발생시 신속히 119 구급대로 연락 ① 작업복을 벗겨 몸을 시원하게 유지 ② 의식이 있는 경우 얼음물이나 이온 음료 등을 마시게 한다 ③ 선풍기나 부채질을 통해 체온을 낮춘다 ④ 건강상태가 악화 또는 회복되는지 관찰하여 미 회복시 즉시 의료기관으로 이송.
2인1조 작업 시 보조자의 역할 | 작업환경 점검, 작업자의 행동 관찰, 긴급 상황 발생 시 대응, 작업의 원활한 지원(이동식 사다리 넘어짐 방지 조치, 주변 환경 정리 등)

## Slide 26
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 9_2
[세부규칙 SGR 9_2]
- 하절기 더위 질병 별 증상 및 조치
※ 응급조치 후 즉시 의료기관으로 옮겨 추가 검진 요함
질병 | 구분 | 주요 내역
땀띠 | 증상 |  땀을 많이 흘려 피부가 자극을 받으면 붉은색, 무색의 좁쌀 같은 발진이 생기는 증상. - 긁으면 땀구멍이 막혀서 피부 상태가 나빠지고 화상이나 습진으로 악화될 수 있음
 | 조치 |  환자를 시원한 곳으로 옮기고, 땀에 젖은 옷은 마른 옷으로 환복 하고 상처 부위 소독 - 환자가 가려움증을 호소할 경우에는 의사의 진료에 따라 항히스타민을 처방
열경련 | 증상 |  땀을 많이 흘렸을 때 수분과 염분이 부족해서 생기는 것으로 주로 근육 중심으로 경련이 일어남. 심하면 현기증과 구토를 유발.
 | 조치 |  환자는 그늘에서 쉬게 하고 소금을 물에 녹여 섭취하게 해주어야 함 - 의사의 진료에 따라 조치
열사병 | 증상 |  고온 다습한 환경에서 몸의 열이 발산하지 못하여 생기는 병 - 높은 온도와 습도에 방치되거나 바람이 통하지 않는 뜨거운 방에 오래 있을 경우 발생 - 얼굴이 창백해지고 식은땀이 나며, 현기증이나 순간적으로 정신착란을 일으킬 수 있음
 | 조치 |  즉시 119에 신고하고, 환자를 그늘로 옮겨 겉옷을 벗기고, 미지근한 물로 몸을 적셔 체온이 내려가도록 한 후 의사·의료기관 등의 지시에 따름
울열증 | 증상 |  양열 아래 오랜 시간 노출되었을 경우 체온은 매우 높지만 땀이 나지 않는 상태가 되고 두통과 구토 증세를 동반하며 심할 경우 의식을 잃을 수 있음
 | 조치 |  그늘로 옮겨 겉옷을 벗기고 미지근한 물로 옷을 적셔 물이 증발하며 체온을 낮춤 - 의식이 있을 경우 물을 주고, 체온이 돌아오면 옷이나 담요로 따뜻하게 하여 체온 유지
화상 | 증상 |  태양열로 인해서 피부가 그을리거나 수포까지 발생 - 신체의 3분의 2이상 화상을 입으면 생명이 위험할 수 있음
 | 조치 |  그늘로 환자를 이동시켜 햇빛에 노출되지 않게 하고 피부에 수포가 생긴 경우 거즈를 이용하여 덮어 주되 세균 감염 위험이 있으므로 수포를 터뜨려서는 안됨.

## Slide 27
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 9_3
[세부규칙 SGR 9_3]
- 동절기 한파 질병 별 증상 및 조치
※ 응급조치 후 즉시 의료기관으로 옮겨 추가 검진 요함
질병 | 구분 | 주요 내역
저체온증 | 증상 |  말이 어눌해지거나 기억 장애 발생  점점 의식이 흐려짐  지속적인 피로감을 느낌  팔, 다리의 심한 떨림 증상
 | 조치 |  신속히 병원으로 가거나 즉시 119로 신고한다.  젖은 옷은 벗기고 담요나 침낭 등으로 감싸준다.  겨드랑이, 배 위에 핫팩이나 더운 물통 등을 올려 준다. ※ 이런 재료가 없는 경우 사람을 껴안는 것도 효과적 임.  의식이 있는 경우에는 따뜻한 음료가 도움이 될 수 있으나, 의식이 없는 경우 주의해야 함.
동상 | 증상 |  1도 : 찌르는 듯한 통증, 붉어지고 가려움, 부종  2도 : 피부가 검붉어지고 물집이 생김  3도 : 피부와 피하조직 괴사, 감각 소실  4도 : 근육 및 뼈까지 괴사
 | 조치 | ▶병원을 방문하여 진료를 받는 것이 우선으로 응급 조치 후 119에 연락하여 지정병원으로 이송함.  환자를 따뜻한 환경으로 옮긴다.  동상 부위를 따뜻한 물(38~42℃)에 담가 혈액 순환이 원활하게 하여 괴사를 막는다. - 38~42℃ : 동상을 입지 않는 부위를 담갔을 때 불편하지 않을 정도의 온도 √얼굴/귀 : 따뜻한 물수건을 대주고 자주 갈아줌 √ 손/발 : 손가락, 발가락 사이에 소독된 마른 거즈를 끼움. ※ 습기를 제거하고 서로 달라 붙지 않게 함  동상 부위를 약간 높게 하여 부종 및 통증을 줄여 준다.  동상 부위를 절대 문지르지 말고 몸 전체와 함께 동상 부위를 점진적으로 따뜻하게 한다.  다리/발 동상 환자는 들 것으로 운반 함. - 다리에 동상이 걸리면 녹고 난 후에도 걸어서는 안됨.
손상 | 증상 |  낙상에 의한 손상 - 미끄러짐, 넘어짐, 떨어짐 등에 의한 탈구, 골절, 타박상 등
 | 조치 |  홀로 거동이 어려울 경우 즉시 119로 신고함.  환자가 편안해 하는 자세 그대로 움직이지 않게 고정하고 도움을 청함. - 필요시 부목 등을 이용하여 고정.

## Slide 28
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 9_4
[세부규칙 SGR 9_4]
- 기상청 기상특보 발효 기준
※ 낙뢰는 특보가 없는 기상정보로 발생 시각, 위치, 강도, 극성 등 관측 자료를 영상으로 처리하여
기상청 홈페이지와 모바일 앱을 통해 제공
종류 | 주의보 | 경보
폭염 | • 일 최고 기온이 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상 될 때 | • 일 최고 기온이 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상 될 때
태풍 | • 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 | • 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때  총 강우량이 200mm이상 예상될 때
폭풍 해일 | • 천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상 될 때 (단, 발효 기준 값은 #첨부2 참조) | • 천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상 될 때(단, 발효 기준 값은 #첨부2 참조)
강풍 | • 육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간 풍속 20m/s 이상 예상 • 산지는 풍속 17m/s 이상 또는 순간풍속 25m/s 이상 예상 ※ SKO는 풍속 10m/s 이상일 경우 고소차 등 중장비 사용 작업 중지, 기타 작업은 기상청 기준 준수 | • 육상에서 풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s 이상이 예상 • 산지는 풍속 24m/s 이상 또는 순간풍속 30m/s 이상이 예상
지진 해일 | • 규모 6.0 이상의 해저 지진이 발생하여 우리나라 해안가에 지진해일 높이 0.5m 이상 1.0m 미만의 지진해일 내습이 예상되는 경우 | • 규모 6.0 이상의 해저 지진이 발생하여 우리나라 해안가에 지진해일 높이 1.0m 이상의 지진해일 내습이 예상되는 경우
풍랑 | • 해상에서 풍속 14m/s 이상이 3시간 이상 지속 • 유의파고가 3m 이상이 예상될 때 | • 해상에서 풍속 21m/s 이상이 3시간 이상 지속 • 유의파고가 5m 이상이 예상될 때
호우 | • 3시간 강우량이 60mm이상 예상될 때 • 12시간 강우량이 110mm이상 예상될 때 | • 3시간 강우량이 90mm이상 예상될 때 • 12시간 강우량이 180mm이상 예상될 때
대설 | • 24시간 신적설이 5cm이상 예상될 때 | • 24시간 신적설이 20cm이상 예상될 때 • 산지는 24시간 신적설이 30cm이상 예상될 때
한파 | • 10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강 하여 3℃ 이하이고 평년 값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 -12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상 될 때 | • 10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강 하여 3℃ 이하이고 평년 값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 -15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때

## Slide 29
Safety Golden Rules (안전 원칙) 세부규칙
SKO SGR 9_5
[세부규칙 SGR 9_5]
■ 상황별 RM 등급 기준
■ 단계별 상황공유 및 대응기준
고장 발생 기준 |  |  |  |  | 상황전파 기준 |  |  | 최종 피보고자
등급 | 기지국 | 중계기 | VOC | 정전 | (SKO) 전사 RM | (T&O) 말하는 메시징 | (T&O) 지역 RM팀즈 | 
Cri | ㅇ W/LTE/5G 각 5식 이상 ㅇ(주1)주요 기지국 1식 | ㅇ (주2)50식 이상 | 10건 이상 | ㅇ 중통집: 23V(5G 46V) 도달 ㅇ 기지국: 10개 Site 이상 | 등록 (24시간) | 발송 (24시간) | 등록 (24시간) | SKT지역 Infra담당 SKO기술 지원담당
 | [부대 설비] 중통집 ㅇ 냉방기서비스영향발생시,누유 ㅇ 누수, 침수, 건물파손건물붕괴,파손, 소화시설하론폭발 |  |  |  |  |  |  | 
 | [재난/재해] 재난관리 System Open ㅇ 기상특보 발효 지역 기지국 10식/중계기 50식 이상 |  |  |  |  |  |  | 
 | [가입자 규모] 1,500명 |  |  |  |  |  |  | 
Maj | ㅇ W/LTE/5G 각 3식 이상 | ㅇ 30식 이상 | 5건 이상 | ㅇ 중통집: 1개 Site 이상 ㅇ 기지국: 2개 Site 이상 | 미 등록 | 미 발송 | 등록 (24시간) | SKT지역 Infra담당 SKO기술 지원담당
Min | ㅇ W/LTE/5G 각 1식 이상 | ㅇ 20~30식 미만 | 3건 이상 | ㅇ 기지국: 1개 Site |  |  |  | 
단 계 | 상황별 기준 | 고장 알람 기준 | 대응관리 | 상황전파 대상 | SKT 상황전파 기준 | 
 |  |  |  |  | NMC 등급 | 보고자
징후 감시 활동 관심 | • VoC 10건 이상 발생 시 • Critical 주요 부대시설 고장 징후 | • 기지국 5식 이상 • 광중계기 50식 이상 • 주요 부대시설 OOS징후 (전송로/정류기 등) | 지역Access 자체 대응 + SKO 전사RM방 상황 전파 | SKO 전사 팀장/담당/지원담당 /대표이사 | 팀 | 팀장
초기대응 활동 주의 | • VoC 30건 이상 발생 시 • 관심 단계 30분 경과 시 • 재난관리시스템 Open 시 (강풍, 폭설등에 의한 시설피해) • 외부 기관 협조 요청 시주1) | • 기지국 20식 이상 (VIP 청와대, T타워 등 기지국 1식) • 광중계기 200식 이상 • 공동망 타사 통보 기준 시 - 기지국 10식 & 10분 경과 - 중계기 100식 & 30분 경과 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 담당 | 서비스 CT 담당
협조체계 가동 대비태세 점검 경계 | • VoC 50건 이상 발생 시 • 재난관리시스템 2개 권역AOC 기준 Open 시 (재난 발생 지역 통신사관련 언론 이슈) • 국내 태풍 영향권 예상 시 • 주요 시스템 고장/인터넷 이슈化주2) | • 기지국 30식 이상 • 광중계기 300식 이상 • Site All Down 60개소 이상 | SKO 전사상황실 가동 |  |  | 
 |  |  |  |  | CSPO | ICT Infra 담당
대응태세 돌입 심각 | • VOC 100건 이상 발생 시 • 회사 전체의 종합 대처가 필요할 정도의 광범위하고 심각한 통신 고장 발생 | • 기지국 50식 이상 • 광중계기 500식 이상 | SKT 전사상황실 가동 |  |  |